## Slide 1: Aplicação de Rádio Definido por Software para Aquisição de Imagens do Satélite NOAA
Orientador: Prof. Dr. Plinio Francisco dos Santos Rodrigues
Diego Silva Viana dos Santos – 21480
Matheus Lopes Ogata – 21512

## Slide 2: Objetivos e Motivações
Introduzir o aluno aos princípios de tecnologias espaciais.
Divulgar o uso de SDR para estudo e investigação acadêmica.
Aplicar conceitos de eletromagnetismo aliada aos princípios de telecomunicações.
Promover a integração de subsistemas de hardware e software para uma estação solo de baixo custo.

## Slide 3: Introdução ao Projeto
Conceito de um sistema espacial.
Agência NOAA e características dos satélites.
Antena QFH.
RTL-SDR Dongle.
Aquisição e Decodificação.
Resultados e Conclusão.

## Slide 4: Princípio de um Sistema Espacial
Veículo lançador
Segmento Espacial.
Segmento Solo.

## Slide 5: Princípio de um Sistema Espacial

## Slide 6: NOAA – Administração Atmosférica e Oceânica Nacional
Satélites Operacionais.
Principais Subsistemas.
Radiômetro de Varredura AVHRR.
Modulação do Sinal.

## Slide 7: Satélites Operacionais
NOAA – 15
NOAA – 18
NOAA – 19
Altura aproximada: 870 km.
Período da órbita: 102 min.
Frequências de operação: 137 – 138 MHz
Banda de 34kHz.
Potência irradiada de 37dBm (5W)

## Slide 8: Subsistemas
https://www.ospo.noaa.gov/Operations/POES/status.html

## Slide 9: Radiômetro - AVHRR
Captação através de escaneamento.
3000km x 4km cada faixa escaneada.
Converte variações de brilho e contraste em sinais elétricos

## Slide 10: Modulação do Sinal

## Slide 11: Estudo e Confecção da Antena
Modelos de antena de polarização circular.
Antena QFH e principais características.
Simulação.
Confecção.
Análise em laboratório.
Resultados e Soluções.

## Slide 12: Antenas de Polarização Circular
Propriedades Omnidirecionais.
Double Cross Antenna.
Turnstile Antenna.
Quadrifilar Helical Antenna.

## Slide 13: Antena QFH
Facilidade de construção.
Mais comum para satélites meteorológicos.
Dimensionamento de acordo com a frequência desejada.
137,5 MHz.

## Slide 14: Simulação
Dimensionamento e otimização.
Coeficiente de Onda Estacionária.
Diagramas de Radiação.
Gráficos de Impedância.
Perda de Retorno.

## Slide 15: Simulação
Coeficiente de onda estacionária.

## Slide 16: Simulação
Impedância da antena.

## Slide 17: Simulação
Diagrama de radiação e diagrama de Smith.

## Slide 18: Confecção
Cano PVC.
5 metros de fio de cobre rígido 3mm.
5m de cabo coaxial RG58.
Conectores UHF
Total R$ 70,00

## Slide 19: Análises em Laboratório
Auxílio do Pesquisador Fabrício Torres, do IPT.
Perda de retorno 4,5 dB.
Impedância em 137,5MHz (43 - j69)Ω.
COE = 4.

## Slide 20: Resultados e Soluções
Inclusão de um balun 1:4.
Melhora na estabilidade em medição no VNA.
Não houve melhora na perda de retorno.
Necessário alteração nas dimensões da antena.

## Slide 21: Dongle SDR – Visão Geral
Sinais RF Digitais;
SDR – Software Defined Radio;
Dongle RTL-SDR;
Receptor RF;
USB – Universal Serial Bus;
$25;
Range de 500 kHz a 1,75 GHz;
Receptor de Televisão Digital;

## Slide 22: Dongles SDR – Visão Geral
Recepção de Diversas Bandas de Frequência;

## Slide 23: Dongles SDR – Visão Geral
Escutar Rádio Amador;
Sinais de Telefonia Móvel;
Captar Sinais de Transmissão de Televisão Digital;
Captar Sinais de Satélites;
Recepção de Sinais de GPS;
Transmissão de Sinais RF;

## Slide 24: Receptor Superheterodino – Visão Geral
Inventado Durante a Primeira Guerra Mundial;
Sinais AM e FM;
Estágios Similares a Arquitetura SDR;
Hardware Específico;
Sem flexibilidade;
Frequência Intermediária

## Slide 25: Receptor Superheterodino - Funcionamento
1 - Rádio Frequência;
  Amplificação e Seletividade do Sinal;
2 – Misturador;
  Frequência Intermediária;
  Fi = |FOL - FRF|
3 – Oscilador Local;
  Sintonização do Sinal;
4 – Filtro FI;
  Aumento da Seletividade do Sinal;
5 – Demodulador;
  Recepção da Mensagem;

## Slide 26: Receptor Superheterodino - Funcionamento

## Slide 27: Receptor Superheterodino - Funcionamento

## Slide 28: Arquitetura SDR – Visão Geral
Demodulação Realizada no Software;
Range do Sintonizador;
Hardware Flexível;
Composição do SDR:
  Sintonizador de Rádio Frequência;
  Conversor A/D;
  DDC – Digital Down Converter;

## Slide 29: Arquitetura SDR – Funcionamento
Sintonizador Rafael Micro R820T;
Primeiros Estagio Receptor Superheterodino;
Sintonização Por I2C;

## Slide 30: Arquitetura SDR – Funcionamento
Demodulador Realtek - RTL2832;
Teorema da Amostragem;
Frequência Máxima;
Amostras Uniformes;

## Slide 31: Arquitetura SDR – Funcionamento

## Slide 32: Arquitetura SDR – Funcionamento
DDC – Digital Down Converter
Down Conversion;
Deslocamento de Frequência;
Decimação;

## Slide 33: Arquitetura SDR – Funcionamento

## Slide 34: Arquitetura SDR – Funcionamento

## Slide 35: Aquisição e Decodificação
Recepção em VHF-FM – (SDR#).
Decodificação via WXtoIMG.

## Slide 36: Software SDR#
Demodulação;
Gratuito;
Compatível Com RTL-SDR;
Modos de Demodulação;
Frequência de Entrada;
Espectro de Frequências;

## Slide 37: Software SDR#

## Slide 38: Software WxToImg
Decodificação;
Gravação e Visualização de Imagens ;
Suporta Transmissões APT;
Formatos:
  JPEG;
  PNG;
  BMP;
  PBM;
  AVI;

## Slide 39: Resultados

## Slide 48: Conclusão
Estudo do chip e confecção da antena.
Pode ser utilizada para outros satélites meteorológicos.
Troca de experiências com outras estações do mesmo tipo.
Escalabilidade para outras aplicações que utilizem o mesmo tipo de rádio receptor.

## Slide 49
Referências

## Slide 50: Referências
BALANIS, Constantine A. Antenna Theory Analysis and Design. Ohio: Wiley-Interscience, Edição 3. ISBN 978.04.7166.782.7 2005.
BALANIS, Constantine A. Modern Antenna Handbook. Ohio: Wiley-Interscience. ISBN 978.04.7003.634.1 2008.
BUCK, Jhon A. e HAYT, Jr. Willian H. Eletromagnetismo. Porto Alegre: Amgh LTDA, Edição 8. ISBN 978.85.8055.154.9 2013.
BUCK, Jhon R.; OPPENHEIM, Allan V. e SCHAFER, Ronald W. Discrete – Time Signal Processing. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. ISBN 0.13.754920.2. 1998.
CERQUEIRA, Christopher. S. Programa de Capacitação Tecnológica em Engenharia Espacial do curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais do INPE. São Paulo: INPE. Palestra. 2018.
CRISTEA, Octavian; DASCAL, Paul V.; DOLEA, Paul e PALADE, Tudor. LRPT Weather Satellite Image Acquisition Using a SDR-Based Reception System. 2015.

## Slide 51
HOLLANDER, R. W. Resonant Quadrafilar Helical Antenna. Working Group Satellites, 1999.
HOSKING, Rodger H. Software Defined Radio Handbook. New Jersey: Pentek, Inc. Edição 9. 2011
HUNT ENGINEERING. The Theory of Digital Down Conversion. United Kingdom: HUNT Engineering. 2003.
LATHI,B.P. Sinais e Sistemas Lineares. Porto Alegre: Bookman, Edição 2. ISBN 978.85.6003.113.9 2006.
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. User´s Guide for Building and Operating Environmental Satellite Receiving Stations. 2009.
Referências

## Slide 52
AIRSPY. www.airspy.com. 05/09/2019, 13:01 Horas.
AMSAT. www.amsat-ea. 02/09/2019, 13:12 Horas.
ARRL THE NATIONAL ASSOCIATION FOR AMATEUR RADIO. http://www.arrl.org/. 13/05/2019, 20:07.
INPE. www.inpe.br. 08/09/2019, 18:00 Horas.
KLOSE, Christina. Marine Polution. www.seos-project.eu/marinepollution/marinepollution-c01-ws02-s.html. 03/09/2019, 02:45 Horas.
NASA. www.nasa.gov. 10/09/2019, 21:00.
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. www.nesdis.noaa.gov. 13/05/2019, 20:46.
OSPO. www.ospo.noaa.gov. 03/09/2019, 23:11 Horas.
PROGRAMAS ESPACIAIS. www.pt.slideshare.net/maigon/aula-2-programas-espaciais. 01/09/2019, 00:12 Horas.
PU2LRZ RUBENS ZOLOTUJIN. www.pu2lrz.com. 10/09/2019, 20:05 Horas.
PY2BBS. www.py2bbs.qsl.br. 08/09/2019, 12:23 Horas
Referências